Manual de utilizare

Stimaţi clienţi,

Prin achiziţionarea acestui aparat electrocasnic produs de Candy, aţi demonstrat faptul că nu acceptaţi nici un compromis şi doriţi produse de cea mai bună calitate.

|  | Candy vă prezintă această nouă maşină de spălat care este rezultatul a mulţi ani de cercetare şi colaborare cu clienţii. Această maşină de spălat vă oferă calitate, durabilitate şi performanţe ridicate. De asemenea, Candy vă oferă o gamă largă de produse electrocasnice: maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, uscătoare, aragazuri, cuptoare cu microunde, cuptoare tradiţionale şi plite, frigidere şi congelatoare. Solicitaţi reprezentantului local un catalog în care este prezentată gama completă de produse Candy. |
| --- | --- |

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare deoarece vă oferă informaţii utile pentru instalarea, utilizarea şi întreţinerea aparatului achiziţionat, precum şi recomandări pentru obţinerea unor rezultate de spălare superioare.

Păstraţi acest manual de utilizare într-un loc sigur, pentru referinţe ulterioare.

|  | În cazul în care trebuie să luaţi legătura cu un centru de service autorizat, vă rugăm să menţionaţi modelul, numărul de serie şi numărul G (dacă este menţionat pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului). |
| --- | --- |

| CAPITOLUL | CUPRINS |
| --- | --- |
|  | Introducere |
| 1 | Despre produs |
| 2 | Garanţie |
| 3 | Măsuri privind siguranţa |
| 4 | Date tehnice |
| 5 | Amplasare şi instalare |
| 6 | Butoane de control |
| 7 | Tabelul cu programe |
| 8 | Selectare |
| 9 | Sertarul pentru detergent |
| 10 | Articole de îmbrăcăminte şi rufele |
| 11 | Spălare |
| 12 | Curăţare şi întreţinere |
| 13 | Probleme în funcţionare |

CAPITOLUL 1

DESPRE PRODUS

În momentul în care produsul este livrat, verificaţi dacă împreună cu aparatul sunt livrate şi următoarele elemente:

|  | MANUAL DE UTILIZARE FIŞĂ CU ADRESELE CENTRELOR DE SERVICE AUTORIZATE CERTIFICAT DE GARANŢIE CAPACE SUPORT PENTRU FURTUNUL DE EVACUARE PĂSTRAŢI-LE ÎNTR-UN LOC SIGUR! Verificaţi ca maşina să nu prezinte deteriorări datorate transportului. În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, luaţi legătura cu cel mai apropiat centru de service autorizat Candy. |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2

GARANŢIE

Pentru detalii referitoare la condiţiile de acordare a garanţiei, vă rugăm să citiţi certificatul de garanţie care însoţeşte produsul.

CAPITOLUL 3

MĂSURI PRIVIND SIGURANŢA

|  | IMPORTANT: PENTRU TOATE OPERAŢIUNILE DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză. Închideţi robinetul de alimentare cu apă. Toate aparatele Candy sunt prevăzute cu împământare. Verificaţi dacă circuitul electric principal este prevăzut cu împământare. Luaţi legătura cu un electrician autorizat pentru a verifica circuitul electric din locuinţa dumneavoastră. Acest aparat este realizat în conformitate cu Directivele 73/23/EEC şi 89/336/EEC înlocuite de 2006/95/EC şi 2004/108/EC şi amendamentele ulterioare. Nu atingeţi aparatul dacă aveţi mâinile sau picioarele ude. Nu utilizaţi aparatul dacă sunteţi descălţaţi. Trebuie să fiţi foarte atenţi dacă utilizaţi cabluri prelungitoare în camerele de baie sau duş. Pe cât posibil, evitaţi utilizarea acestora. AVERTIZARE: ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE SPĂLARE, TEMPERATURA APEI POATE ATINGE 900C. Înainte de a deschide uşa maşinii de spălat rufe, verificaţi să nu fie apă în cuvă. |
| --- | --- |

|  | Nu utilizaţi adaptoare sau triplu ştechere. Această maşină de spălat rufe nu trebuie utilizată de către persoane (inclusiv copii) cu deficienţe fizice, senzoriale sau mentale sau care nu cunosc modul de utilizare al acestui aparat, decât sub stricta supraveghere a unui adult responsabil pentru siguranţa acestora. Nu permiteţi copiilor să utilizeze maşina de spălat rufe! Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecherul din priză! Nu lăsaţi aparatul expus la acţiunea agenţilor atmosferici (ploaie, soare etc.) În cazul în care deplasaţi maşina de spălat, nu o prindeţi de butoanele de control sau de sertarul pentru detergent. Dacă transportaţi maşina de spălat pe un cărucior, nu înclinaţi partea cu uşa către mânerul căruciorului. Important! Dacă maşina de spălat este aşezată pe o suprafaţă mochetată, trebuie să verificaţi ca fantele de aerisire să nu fie blocate! Maşina de spălat trebuie ridicată de către două persoane, aşa cum se observă în imagine. În cazul în care apar probleme în funcţionare, opriţi funcţionarea maşinii de spălat, închideţi robinetul de alimentare cu apă şi nu mai utilizaţi maşina de spălat. Luaţi legătura cu un centru de service autorizat Candy pentru repararea produsului. Solicitaţi utilizarea de piese de schimb originale. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către personalul calificat de la centrele de service autorizate. |
| --- | --- |

CAPITOLUL 4

| DATE TEHNICE |  |
| --- | --- |
| ÎNCĂRCARE MAXIMĂ | Kg | 6 |
| NIVEL NORMAL APĂ | l | 6(15 |
| PUTERE NOMINALĂ | W | 2150 |
| CONSUM ENERGETIC (PROG. 900C) | kWh | 1,8 |
| PUTERE SIGURANŢĂ AMP | A | 10 |
| ROTAŢII r.p.m. | VEZI ETICHETA CU DATE TEHNICE |
| PRESIUNEA APEI | Mpa | Min. 0,05 Max. 0,8 |
| SURSA DE ALIMENTARE | V | 220-240 |

CAPITOLUL 5

AMPLASARE ŞI INSTALARE

|  | Deplasaţi maşina aproape de locul permanent al acesteia, fără baza ambalajului. Tăiaţi cureaua de susţinere a furtunului. Deşurubaţi 2 sau 4 dintre şuruburile de transort marcate cu (A) şi scoateţi 2 sau 4 dintre distanţierele marcate cu (B). Acoperiţi cele 2 sau 4 găuri cu capacele care se află în punga cu manualul de utilizare. AVERTIZARE: NU LĂSAŢI AMBALAJUL LA ÎNDEMÂNA COPIILOR, DEOARECE ESTE FOARTE PERICULOS! |
| --- | --- |

|  | Fixaţi bucata de material ondulat la baza maşinii de spălat, aşa cum se observă în imagine. Conectaţi furtunul de alimentare la robinet. Pentru conectare, trebuie utilizate numai furtunuri noi. IMPORTANT: NU DESCHIDEŢI ROBINETUL ÎN TIMPUL REALIZĂRII ACESTEI OPERAŢIUNI! Aşezaţi maşina de spălat lângă perete. Agăţaţi furtunul de evacuare de marginea unei căzi de baie, verificând ca acesta să nu fie obturat pe parcursul său. Se recomandă conectarea furtunului de evacuare la o conductă de evacuare al cărei diametru să fie mai mare decât diametrul furtunului de evacuare şi să se afle la o înălţime de min. 50 cm. Dacă este necesar, utilizaţi suportul din plastic furnizat. |
| --- | --- |

|  | Pentru ca maşina de spălat să fie aşezată la nivel, utilizaţi cele 4 picioruşe: Răsuciţi piuliţa în sensul acelor de ceasornic pentru a elibera şurubul pentru reglarea înălţimii. Rotiţi pentru a înălţa sau coborî piciorul, astfel încât să se aşeze bine pe podea. Blocaţi piciorul în poziţia aleasă prin răsucirea piuliţei în sens invers acelor de ceasornic. Verificaţi ca butonul să fie în poziţia „OFF” (oprit) şi uşa maşinii de spălat să fie închisă. Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priză. Maşina de spălat trebuie să fie aşezată astfel încât priza să fie uşor accesibilă. ATENŢIE: În cazul în care cablul de alimentare trebuie înlocuit, vă rugăm să respectaţi următoarele coduri/culori: ALBASTRU- NUL; MARO – FAZĂ; GALBEN/VERDE – ÎMPĂMÂNTARE. |
| --- | --- |

CAPITOLUL 6

BUTOANE DE CONTROL

| A | MÂNER UŞĂ |
| --- | --- |
| B | BUTON PROGRAMATOR PENTRU PROGRAMELE DE SPĂLARE, CU POZIŢIE OPRIT |
| C | BUTON TEMPERATURĂ SPĂLARE |
| D | BUTON VITEZĂ CENTRIFUGARE |
| E | BUTON GRAD DE MURDĂRIRE |
| F | BUTON START ÎNTÂRZIAT |
| G | BUTON BLOCARE PROGRAME |
| H | BUTON PRE-SPĂLARE |
| I | BUTON PROGRAM INTENSIV |
| L | BUTON „OPRIRE CLĂTIRE” |
| M | BUTON AQUAPLUS |
| N | BUTON ANTI-ŞIFONARE |
| P | BUTON START |
| Q | AFIŞAJ DIGITAL |
| R | SERTAR DETERGENT |

PREZENTAREA BUTOANELOR DE CONTROL

„Kg DETECTOR” (Funcţia este activă numai pentru programele Bumbac şi Sintetice)

Funcţia „Kg DETECTOR” permite monitorizarea în cadrul fiecărei etape de spălare a greutăţii rufelor din cuvă. După activarea funcţiei „Kg DETECTOR”, în primele 4 minute ale programului de spălare aceasta va efectua următoarele operaţiuni:

- Reglează cantitatea de apă necesară

- Stabileşte durata programului de spălare

- Controlează clătirea în funcţie de tipul de ţesătură selectat

- Reglează ritmul de rotaţie al cuvei, în funcţie de tipul de ţesătură selectat

- Recunoaşte prezenţa spumei şi, dacă este necesar, măreşte cantitatea de apă necesară pentru clătire

- Reglează viteza de centrifugare în funcţie de încărcătură pentru a se evita astfel repartizarea neuniformă a rufelor în cuvă.

Astfel „Kg DETECTOR” poate stabili care este cel mai adecvat program de spălare pentru fiecare spălare în parte.

„Kg DETECTOR” permite o selectare simplificată a programului. De fapt, utilizatorul nu trebuie să seteze decât tipul de ţesătură şi gradul de murdărire.

|  | MÂNERUL UŞII Apăsaţi clapeta din interiorul mânerului uşii pentru a deschide uşa. |
| --- | --- |
|  |  | BUTON PENTRU SELECTAREA PROGRAMULUI, CU POZIŢIA OPRIT Când selectorul pentru programe este rotit, afişajul se aprinde pentru a indica setarea pentru programul selectat. Pentru reducerea consumului de energie, la finalul programului sau după o perioadă de inactivitate nivelul contrastului afişajului va scădea. |
| Observaţie: pentru a opri funcţionarea maşinii de spălat rufe, rotiţi butonul în poziţia „OFF” (oprit). La majoritatea detergenţilor formula a fost îmbunătăţită pentru a asigura o spălare eficientă chiar şi la temperaturi mai scăzute. De aceea, am ales să setăm temperaturile implicite de spălare la valori mai reduse, asigurând astfel un consum mai mic de energie. Dacă doriţi să selectaţi o temperatură mai mare, apăsaţi butonul pentru selectarea temperaturii de spălare. Vă rugăm să verificaţi în tabelul cu programe care este temperatura adecvată fiecărui tip de program. Apăsaţi butonul Start/Pauză pentru a activa programul selectat. Butonul selector de programe va rămâne în acceaţi poziţie până la finalizarea programului. Pentru a opri funcţionarea maşinii de spălat, rotiţi butonul selector în poziţia OFF (Oprit). Observaţie: Butonul pentru selectarea programelor trebuie readus în poziţia OFF după fiecare program sau de fiecare dată înainte de a selecta un alt program de spălare. |
|  |  | BUTON „TEMPERATURĂ SPĂLARE” După selectarea unui program, pe afişaj apare temperatura de spălare recomandată. Utilizaţi butonul pentru a micşora sau mări valoarea temperaturii de spălare pentru programul ales. De fiecare dată când apăsaţi butonul, pe afişaj apare o altă valoare pentru temperatură. |

|  |  | BUTON „VITEZĂ CENTRIFUGARE” Etapa de centrifugare este foarte importantă pentru îndepărtarea unei cantităţi cât mai mari de apă din rufe, fără a le deteriora. Puteţi ajusta viteza de centrifugare în funcţie de preferinţe. Cu ajutorul acestui buton, puteţi reduce viteza maximă, iar dacă doriţi puteţi anula etapa de centrifugare. Pentru a activa din nou etapa de centrifugare, este suficient să apăsaţi butonul până când ajungeţi la viteza dorită. Pentru a nu deteriora ţesăturile, nu puteţi mări viteza de centrifugare peste cea automat potrivită în timpul selecţiei programului. Puteţi modifica viteza de centrifugare în orice moment, fără a opri maşina de spălat. |
| --- | --- | --- |
|  |  | BUTON „GRAD DE MURDĂRIRE” Prin apăsarea acestui buton (activ numai pentru programele BUMBAC şi ŢESĂTURI MIXTE) aveţi posibilitatea de a alege dintre 3 niveluri de intensitate a spălării, în funcţie de gradul de murdărire a rufelor. După selectarea programului, indicatorul luminos de va aprinde pentru a indica nivelul minim necesar pentru acel program. Prin apăsarea acestui program se poate prelungi durata programului de spălare iar setările programului vor fi ajustate corespunzător. De exemplu: prin apăsarea acestui buton pentru programul Spălare rapidă, puteţi selecta o durată a programului de 14, 30 sau 44 de minute. |
|  |  | BUTON „START ÎNTÂRZIAT” Prin apăsarea acestui buton puteţi programa întărzierea pornirii programului de spălare cu până la 24 de ore. Pentru a activa acestă funcţie, procedaţi astfel: Setaţi programul dorit. Apăsaţi acest buton o dată pentru a îl activa (pe afişaj apare h00) şi apăsaţi din nou pentru a seta o întârziere de o oră (pe afişaj apare h01); durata pe care doriţi să o setaţi creşte cu câte 1 oră de fiecare dată când apăsaţi butonul, până la 24 de ore. Dacă apăsaţi butonul din nou după ce pe afişaj apare h24, durata pentru startul întârziat va fi resetată la zero. Confirmaţi durata prin apăsarea butonului START/PAUZĂ (indicatorul luminos de pe afişaj începe să clipească). Începe numărătoarea inversă şi după scurgerea perioadei de timp setată programul începe automat. Puteţi să anulaţi opţiunea de întârziere a începerii programului procedând astfel: Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul timp de 5 secunde, până când pe afişaj apar setările pentru programul selectat. În acest moment este posibil să activaţi programul selectat anterior prin apăsarea butonului START/PAUZĂ sau să anulaţi programul prin rotirea selectorului în poziţia OFF şi apoi să selectaţi un alt program. |
|  |  | BUTON BLOCARE PROGRAM Această funcţie este utilă deoarece nu permite copiilor să modifice setările realizate. După setarea programului şi a opţiunilor, apăsaţi butonul START şi menţineţi apăsat butonul pentru blocarea comenzilor timp de câteva secunde, până când pe afişaj apare simbolul . În acest mod panoul de control este „blocat”. Puteţi anula această funcţie prin apăsarea timp de câteva secunde a butonului de blocare a programelor, până când dispare simbolul . |
|  |  | Butoanele pentru opţiuni trebuie apăsate înainte de apăsarea butonului START. Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu programul selectat, indicatorul luminos de pe buton clipeşte şi apoi se stinge. |
|  |  | BUTON „PRESPĂLARE” Această opţiune este utilă, în special, pentru rufele care sunt foarte murdare şi poate fi utilizată numai cu anumite programe, aşa cum se poate observa în tabelul cu programe. Detergentul pentru această etapă trebuie adăugat în sertarul pentru detergent în compartimentul marcat cu „1” (Vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la sertarul pentru detergent). Vă recomandăm să utilizaţi numai 20% din cantităţile recomandate de către producător şi să nu utilizaţi balsam de rufe pentru această etapă. |
|  |  | BUTON „SPĂLARE INTENSIVĂ” Prin apăsarea acestui buton, această funcţie poate fi activată în programul pentru Bumbac, senzorii din sistemul Sensor intră în funcţiune. Aceştia afectează atât temperatura selectată, păstrând un nivel constant pe parcursul ciclului de spălare cât şi funcţia mecanică a tamburului. Tamburul este creat să se rotească la două viteze diferite în momente importante. Atunci când detergentul pătrunde în cuvă, tamburul se roteşte astfel încât detergentul să fie distribuit în mod uniform; în timpul spălării şi a clătirii, viteza este mărită pentru a spori acţiunea de curăţare. Datorită sistemului special, eficienţa procedurii de spălare este îmbunătăţită FĂRĂ A PRELUNGI PROGRAMUL DE SPĂLARE. |
|  |  | BUTON „OPRIRE CLATIRE” Dacă apăsaţi acest buton, programul se opreşte fără a efectua etapa de clătire finală şi rufele vor fi menţinute în apă. În acest mod rufele se vor şifona mai puţin. În timpul acestei etape când rufele sunt menţinute în cuvă, indicatorul clipeşte pentru a vă avertiza că maşina de spălat funcţionează. Apăsaţi din nou butonul pentru a efectua clătirea finală şi centrifugarea rufelor (durata acestei etape poate fi redusă sau anulată, prin apăsarea butonului corespunzător), apoi evacuarea apei. |
|  |  | BUTON „AQUAPLUS” Cu ajutorul acestui buton puteţi activa un nou ciclu de spălare în programele Colorate delicate şi Ţesături amestec datorită noului sistem Sensor. Această opţiune tratează cu grijă ţesăturile şi pielea celor care poartă hainele respective. Hainele sunt spălate cu o cantitate mai mare de apă, iar aceasta, împreună cu nou acţiune combinată a ciclurilor de rotaţie al tamburului, unde apa este adăugată şi evacuată, pentru ca rufele dumneavoastră să fie spălate şi clătite perfect. Cantitatea de apă utilizată este mărită astfel încât detergentul să fie dizolvat în totalitate, pentru o spălare eficientă. Cantitatea de apă este de asemenea mărită în timpul clătirii pentru a îndepărta cât mai eficient urmele de detergent de pe rufe. Această funcţie a fost creată special pentru persoanele cu piele sensibilă, pentru cei care şi o cantitate mică de detergent le provoacă iritaţii. Este recomandabil să utilizaţi această funcţie pentru hainele copiilor şi pentru ţesăturile delicate în general sau atunci când spălaţi prosoape, deoarece acestea au tendinţa de a absorbi o cantitate mai mare de detergent. Pentru a asigura cele mai bune performanţe, această funcţie este întotdeauna activată în programele pentru ţesături delicate şi pentru lână. |
|  |  | BUTON „ANTI-ŞIFONARE” Sistemul anti-şifonare (nu este disponibil pentru programele BUMBAC) reduce şifonarea rufelor pe cât posibil prin intermediul sistemului unic anit-şifonare care este adecvat doar pentru anumite tipuri de ţesături. ŢESĂTURI AMESTEC – apa este răcită treptat la ultimele două clătiri, pentru care nu se realizează centrifugare. O centrifugare uşoară asigură întinderea maximă a ţesăturii. ŢESĂTURI DELICATE – pentru ultimele două clătiri nu se realizează centrifugare şi rufele rămân în apă până când vor fi scoase din maşina de spălat. Dacă urmează să scoateţi rufele, apăsaţi butonul „Anti-şifonare” – pentru a evacua apa. LÂNĂ – după ultima clătire, articolele de îmbrăcăminte rămân în apă până când vor fi scoase din maşina de spălat şi indicatorul luminos corespunzător clipeşte. Dacă urmează să scoateţi rufele, apăsaţi butonul „Anti-şifonare”, pentru a se evacua apa din maşina de spălat şi pentru a se realiza centrifugarea. Dacă nu doriţi să se realizeze centrifugarea şi doriţi numai evacuarea apei, procedaţi astfel: Rotiţi selectorul de programe în poziţia OFF (oprit); Selectaţi numai programul pentru evacuarea apei ; Puneţi din nou maşina de spălat în funcţiune prin apăsarea butonului „Start/Pauză”. |
|  |  | BUTON START Apăsaţi acest buton pentru activarea programului selectat. OBSERVAŢIE: LA CÂTEVA SECUNDE DUPĂ ÎNCEPEREA PROGRAMULUI, ÎN PRIMELE 4 MINUTE, FUNCŢIA KG DETECTOR (ACTIVĂ NUMAI PENTRU PROGRAMELE BUMBAC ŞI SINTETICE) VA REALIZA CÂNTĂRIREA RUFELOR ŞI VA ACTUALIZA DURATA MAXIMĂ A PROGRAMULUI DE SPĂLARE. MODIFICAREA SETĂRILOR DUPĂ ÎNCEPEREA PROGRAMULUI (PAUZĂ) Programul în derulare poate fi întrerupt în orice moment prin apăsarea timp de 2 secunde a butonului START/PAUZĂ indicatoarele luminoase corespunzătoare opţiunilor vor clipi şi indicatorul pentru tipul rămas va indica faptul că maşina a fost oprită. Realizaţi setările necesare şi apăsaţi din nou butonul START/PAUZĂ pentru a anula indicatoarele care clipesc. Dacă doriţi să introduceţi sau să scoateţi anumite rufe, aşteptaţi circa 2 minute pentru a putea deschide uşa. După realizarea acestei operaţiuni, închideţi uşa, apăsaţi butonul START şi maşina de spălat va relua programul de spălare din punctul unde a fost întrerupt. ANULAREA PROGRAMULUI Pentru a anula programul, rotiţi selectorul de programe în poziţia OFF (oprit). Selectaţi un alt program. Resetaţi selectorul pentru programe pe poziţia OFF. |
|  | AFIŞAJUL DIGITAL Sistemul de indicatoare al afişajului digital vă oferă în permanenţă informaţii cu privire la funcţionarea maşinii de spălat rufe. VITEZA DE CENTRIFUGARE După selectarea unui program, pe afişaj apare viteza maximă de centrifugare permisă pentru respectivul program. Prin apăsarea butonului pentru viteza de centrifugare puteţi reduce viteza cu câte 100 rpm, la fiecare apăsare a butonului. Viteza minimă care poate fi selectată este de 400 rpm sau se poate renunţa la centrifugare prin apăsarea repetată a acestui buton. TEMPERATURA DE SPĂLARE După selectarea unui program , pe afişaj aparetemperatura de spălare recomandată. Apăsaţi butonul pentru temperatura de spălare pentru a micşora sau pentru a mări temperatura pentru programul de spălare ales. La fiecare apăsare a butonului, valoarea temperaturii va fi afişată. Indicatorul pentru funcţia KG DETECTOR care este disponibilă în cadrul programelor Bumbac şi Sintetice. În primele 4 minute ale programului acest senzor inteligent va cântări cantitatea de rufe şi va regla durata programului de spălare, pentru a eficientiza astfel consumul de apă şi energie. INDICATOR UŞĂ BLOCATĂ Lumina corespunzătoare indicatorului „Uşă blocată” se aprinde atunci când uşa este închisă şi maşina este în priză. Dacă apăsaţi butonul START când uşa este închisă, indicatorul va clipi şi apoi va rămâne aprins. Dacă uşa nu este închisă, indicatorul va continua să clipească. Un sistem de siguranţă special împiedică deschiderea uşii imediat după terminarea programului de spălare. La 2 minute după finalizarea programului, indicatorul luminos se stinge şi în acest moment puteţi deschide uşa. INDICATOR START ÎNTÂRZIAT Clipeşte atunci când este activată opţiunea de întârziere a începerii programului. DURATA ETAPELOR PROGRAMULUI După selectarea unui program, pe afişaj apare durata etapelor acestuia. Durata etapelor programului diferă în funcţie de opţiunile selectate. După începerea programului, veţi fi informaţi asupra duratei de timp rămasă până la finalizarea acestuia. Durata de timp rămasă până la finalizarea programului este calculată pe baza unei încărcări standard. Pe parcurs, durata de timp va fi corectată în funcţie de greutatea încărcăturii şi de tipul de ţesături. DURATA PROGRAMULUI După selectarea unui program, pe afişaj se va aprinde un indicator care indică durata minimă a programului. Dacă selectaţi o durată de timp mai mare, indicatorul luminos corespunzător butonului respectiv se va aprinde. INDICATOARE LUMINOASE BUTOANE Acestea se aprind când sunt apăsate butoanele corespunzătoare acestora. Dacă selectaţi o opţiune care nu este compatibilă cu programul selectat, indicatorul luminos va clipi mai întâi şi apoi se va stinge. INDICATOR CAPACITATE MAXIMĂ ÎNCĂRCARE ŞI DETERGENT După selectarea unui program, pe afişaj apare greutatea maximă a încărcăturii recomandată şi cantitatea de detergent. Detergent 20% din cantitatea maximă. 50% din cantitatea maximă. cantitate maximă Cantitatea de detergent recomandată poate varia în funcţie de cât de murdare sunt rufele. Încărcare maximă Fiecare nivel care apare pe afişaj reprezintă 20% din capacitatea maximă de încărcare. După selectarea unui program, pe afişaj apare greutatea maximă recomandată. Pentru programele la care funcţia KG DETECTOR este activă, în primele minute ale programului aparatul calculează greutatea reală a încărcăturii şi în funcţie de aceasta actualizează informaţiile care apar pe afişaj. |

CAPITOLUL 7

TABELUL CU PROGRAME

| PROGRAM PENTRU: | POZIŢIE SELECTOR PROGRAM | GREUTATE MAX kg | TEMP. RECOMAND. 0C | TEMP. MAX. 0C | DETERGENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |
| Ţesături rezistente Bumbac, in |  | 6 | 600 | Până la 900 |  |  | () |
| Bumbac, amestec rezistent |  | 6 | 400 | Până la 600 |  |  | () |
| Ţesături amestec şi sintetice Amestec, rezistente |  | 3 | 400 | Până la 600 |  |  | () |
| Ţesături foarte delicate |  | 2 | 400 | Până la 400 |  |  |  |
| Clătire |  | - | - | - |  |  |  |
| Centrifugare rapidă |  | - | - | - |  |  |  |
| Doar evacuare |  | - | - | - |  |  |  |
| Ţesături rezistente Ţesături amestec şi sintetice Rapid 14 minute |  | 1 | 300 | Până la 300 |  |  |  |
| Ţesături rezistente Ţesături amestec şi sintetice Rapid 30 minute |  | 2 | 300 | Până la 400 |  |  |  |
| Ţesături rezistente Ţesături amestec şi sintetice Rapid 44 minute |  | 3 | 300 | Până la 400 |  |  |  |
| Manual |  | 1 | 300 | Până la 300 |  |  |  |
| Ţesături din lână ce pot fi spălate la maşină |  | 1 | 400 | Până la 400 |  |  |  |
| Sistemul „Mix ( Wash” |  | 6 | 400 | Până la 400 |  |  |  |

Observaţii importante

Dacă spălaţi rufe foarte murdare, vă recomandăm să reduceţi greutatea maximă la 3 kg.

** Programe recomandate pentru spălare la temperaturi reduse (mai reduse decât maximum indicat)

Programe în concordanţă cu CENELEC EN 60456 cu grad de murdărire maximă selectat şi temperatură de 600C.

Viteza de centrifugare poate fi de asemenea redusă, pentru a respecta indicaţiile de pe eticheta ţesăturilor, sau pentru ţesăturile foarte delicate anulaţi centrifugarea, această opţiune este disponibilă cu ajutorul unui buton pentru selectarea vitezei de centrifugare.

() Numai dacă este apăsat butonul pentru prespălare (programe la care este disponibilă opţiunea de prespălare).

Dacă apăsaţi butonul pentru selectarea temperaturii puteţi spăla şi la alte temperaturi decât cea maximă recomandată.

1) Pentru aceste programe puteţi regla durata şi intensitatea spălării prin apăsarea butonului pentru gradul de murdărire.

2) Prin apăsarea butonului pentru selectarea gradului de murdărire, în cadrul programuui Rapid puteţi selecta o durată de 14, 30 sau 44 de minute.

CAPITOLUL 8

SELECTAREA PROGRAMULUI

În funcţie de tipul de ţesătură şi de gradul de murdărie, pot fi selectate 4 categorii de programe. Programele se diferenţiază prin numărul de etape, temperatură şi durată (vezi tabelul cu programele de spălare).

|  | 1. ŢESĂTURI REZISTENTE Acest program a fost realizat pentru spălare la putere maximă, cu etape de clătire şi centrifugare care să asigure o foarte bună spălare a rufelor. Centrifugarea finală asigură o stoarcere eficientă a rufelor. |
| --- | --- |
|  | 2.ŢESĂTURI ÎN AMESTEC ŞI SINTETICE Spălarea principală şi clătirea oferă cele mai bune rezultate datorită ritmului de rotire al tamburului şi nivelului de apă din cuvă. Rufele vor fi mai puţin şifonate datorită centrifugării delicate. |
|  | 3. ŢESĂTURI DELICATE Acesta este un program nou de spălare care alternează spălarea şi înmuierea şi este recomandat, în special, pentru ţesături delicate, cum ar fi cele din lână pură. Spălarea şi clătirea se realizează cu o cantitate mare de apă, astfel încât să se obţină cele mai bune rezultate. |
|  | 4. PROGRAME SPECIALE PROGRAMUL SPECIAL DE CLĂTIRE Acest program efectuează trei clătiri şi o centrifugare intermediară (ce poate fi redusă sau exclusă prin utilizarea butonului corespunzător). Poate fi utilizat pentru orice tip de ţesătură, de exemplu, poate fi utilizat după spălarea manuală. PROGRAMUL SPECIAL „CENTRIFUGARE RAPIDĂ” Acest program efectuează o centrifugare la viteză maximă (care poate fi redusă prin utilizarea butonului corespunzător). EVACUAREA APEI Acest program este utilizat numai pentru evacuarea apei. PROGRAM RAPID Programul Rapid permite finalizarea spălării în numai 14 minute! Acest program este adecvat pentru ţesăturile din bumbac şi ţesăturile în amestec uşor murdare. Prin apăsarea butonului pentru gradul de murdărire, puteţi selecta o durată a programului de 14, 30 sau 44 de minute. Atunci când selectaţi programul rapid, vă recomandăm să utilizaţi numai 20% din cantitatea de detergent recomandată de către producător. Pentru informaţii cu privire la aceste trei programe, vă rugăm să verificaţi tabelul cu programe. SPĂLARE MANUALĂ Această maşină de spălat este prevăzută şi cu un program de spălare manuală. Acest program este recomandat pentru spălarea rufelor care poartă pe etichetă simbolul „Spălare manuală”. Spălarea se realizează la o temperatură de 300C şi se încheie cu 3 clătiri şi o centrifugare delicată. PROGRAM PENTRU ŢESĂTURI DIN LÂNĂ Acesta este un program special pentru ţesăturile din lână. Alternează perioadele de activitate cu cele de pauză. Temperatura maximă de spălare pentru acest program este de 400C şi se finalizează cu 3 clătiri şi o centrifugare scurtă. PROGRAMUL „MIX ( WASH SYSTEM” Acesta este un program exclusiv al companiei Candy şi reprezintă 2 avantaje majore pentru consumator: Pot fi spălate împreună diverse tipuri de ţesături (ex. bumbac + sintetice etc.) CULORI DELICATE. Se reduce considerabil consumul de energie. Programul „Mix ( Wash” se realizează la o temperatură de 400C şi alternează fazele dinamice (rotirea cuvei) cu fazele statice (ţesăturile stau în apă) iar durata programului este de aproximativ 2 ore. Consumul de energie pentru un program complet este de numai 850 W/h. Important: Rufele colorate trebuie spălate separat prima dată. Nu amestecaţi rufele care nu se decolorează cu cele care se decolorează. |

CAPITOLUL 9

SERTARUL PENTRU DETERGENT

|  | Sertarul pentru detergent este divizat în 3 compartimente: compartimentul cu simbolul „1” este pentru detergentul pentru prespălare; compartimentul cu simbolul „” este pentru aditivi speciali, agenţi de clătire etc; compartimentul cu simbolul ”2” este pentru detergentul pentru spălarea principală. OBSERVAŢIE: PENTRU DETERGENŢII CARE SE DIZOLVĂ MAI GREU, VĂ RECOMANDĂM SĂ UTILIZAŢI DISPOZITIVUL SPECIAL DE DISPERSARE CARE SE AFLĂ ÎN CUVĂ. . OBSERVAŢIE: PRODUSELE LICHIDE TREBUIE INTRODUSE NUMAI ÎN COMPARTIMENTUL MARCAT CU „” . MAŞINA DE SPĂLAT ESTE PROGRAMATĂ SĂ PREIA AUTOMAT ADITIVII ÎN TIMPUL ULTIMEI ETAPE DE CLĂTIRE PENTRU TOATE PROGRAMELE DE SPĂLARE. |
| --- | --- |

CAPITOLUL 10

ARTICOLELE DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI RUFELE

|  | IMPORTANT: Dacă spălaţi pături grele, cuverturi de pat sau alte articole grele, vă recomandăm să nu utilizaţi centrifugarea. În ceea ce priveşte articolele din lână, pot fi spălate la maşina de spălat rufe numai acele articole care poartă pe etichetă simbolul care vă avertizează asupra posibilităţii de spălare la maşină. |
| --- | --- |
|  | IMPORTANT: Când sortaţi articolele de îmbrăcăminte, verificaţi următoarele: - să nu existe obiecte metalice (ex. broşe, ace de siguranţă, ace, monede etc.). - nasurii de la feţele de perne trebuie să fie încheiaţi, fermoarele să fie trase, şnururile şi cordoanele trebuie să fie legate. - clamele de prindere ale perdelelor trebuie să fie scoase. - verificaţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte. - trebuie îndepărtate petele persistente de pe rufe înainte de a le spăla. |

CAPITOLUL 11

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATOR

În cele ce urmează, vă vom prezenta câteva sfaturi pentru utilizarea economică şi eficientă a maşinii de spălat rufe.

MAXIMIZAREA ÎNCĂRCĂTURII

Dacă maşina de spălat va fi utilizată la încărcare maximă, veţi reduce considerabil consumul de energie, apă, detergent. Consumul de energie va fi redus cu 50% dacă veţi spăla cu cuva încărcată la maximum, în loc să spălaţi de două ori, cu cuva încărcată pe jumătate.

ESTE NEVOIE DE PRESPĂLARE?

Numai pentru rufele foarte murdare!

Veţi economisi timp, apă şi se va reduce consumul de energie cu 5 până la 15% dacă NU veţi selecta prespălarea pentru rufele uşor murdare.

ESTE NECESARĂ SPĂLAREA CU APĂ FIERBINTE?

Petele de pe rufe trebuie tratate cu soliţii speciale înainte de a le spăla în maşină, pentru a putea utiliza un program de spălare cu o temperatură mai redusă. Prin utilizarea unui program la 600C, puteţi să reduceţi consumul de energie cu 50%.

SPĂLAREA

|  | CAPACITATE VARIABILĂ Maşina de spălat adaptează automat nivelul de apă în funcţie de tipul de ţesătură şi cantitatea de rufe. În acest mod, se reduce consumul de energie şi se reduce durata timpului de spălare. EXEMPLU: Ţesăturile delicate trebuie puse într-un săculeţ special pentru spălare. Să presupunem că trebuie să spălaţi articole din bumbac foarte murdare (petele persistente trebuie îndepărtate înainte). Vă recomandăm să nu umpleţi maşina de spălat numai cu articole din ţesătură tip prosop, deoarece acestea absorb apa şi devin foarte grele. |
| --- | --- |
|  | Deschideţi sertarul pentru detergent . Turnaţi 120g de detergent în compartimentul pentru spălarea principală, marcat cu 2. Turnaţi 50ml de balsam de rufe în compartimentul pentru aditivi, marcat cu simbolul „”. Închideţi sertarul pentru detergent. Verificaţi ca robinetul pentru alimentarea cu apă să fie deschis. Verificaţi ca furtunul pentru evacuarea apei sa fie fixat. |

SELECTAREA PROGRAMULUI

Verificaţi tabelul cu programe de spălare pentru a selecta programul adecvat. Rotiţi butonul selector la programul ales.

Pe afişaj apar setările pentru programul selectat.

Reglaţi temperatura de spălare, dacă este necesar.

Apăsaţi butoanele pentru opţiuni (dacă doriţi să activaţi anumite opţiuni).

Apoi, apăsaţi butonul START. După apăsarea butonului START, maşina de spălat rufe începe să deruleze programul setat.

Butonul pentru selectarea programului nu se va roti în timpul derulării programului.

Avertizare: În cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică în timpul funcţionării maşinii de spălat, starea programului va fi memorată şi programul va fi reluat de la poziţia în care s-a oprit.

- La finalul programului, pe afişaj apare mesajul „End” (Final).

- Aşteptaţi circa 2 minute după finalizarea programului pentru a putea deschide uşa maşinii de spălat.

- Opriţi funcţionarea maşinii de spălat prin rotirea selectorului de programe în poziţia OFF (închis).

- Deschideţi uşa maşinii de spălat rufe şi scoateţi rufele.

- Închideţi robinetul sursei de alimentare cu apă după fiecare utilizare.

PENTRU PROGRAMELE DE SPĂLARE, VERIFICAŢI TABELUL CU PROGRAME DE SPĂLARE ŞI RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE.

CAPITOLUL 12

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

|  | Nu utilizaţi substanţe abrazive, produse pe bază de alcool sau diluanţi pentru a curăţa carcasa maşinii de spălat. Trebuie să curăţaţi următoarele: Compartimentele sertarului pentru detergent. Filtrul Apa rămasă în furtunuri CURĂŢAREA COMPARTIMENTELOR SERTARULUI PENTRU DETERGENT Vă recomandăm să curăţaţi periodic aceste compartimente. Scoateţi părţile componente, trăgând uşor. Curăţaţi cu apă. Aşezaţi la loc compartimentele sertarului. |
| --- | --- |

|  | CURĂŢAREA FILTRULUI Maşina de spălat este prevăzută cu un filtru special care reţine corpurile străine (monede, nasturi etc) care ar putea bloca orificiul de evacuare a apei. Pentru curăţarea filtrului, procedaţi astfel: Deschideţi capacul de la baza maşinii de spălat. Disponibil doar pentru anumite modele: Scoateţi furtunul, îndepărtaţi dispozitivul de oprire şi goliţi apa într-un recipient. Înainte de a îndepărta filtrul, aşezaţi un prosop absorbant sub capacul acestuia pentru a colecta cantitatea de apă care se poate scurge din pompă. Rotiţi filtrul în sens invers acelor de ceasornic, până când se opreşte în poziţie verticală. Scoateţi filtrul şi curăţaţi-l. După curăţare, aşezaţi filtrul la loc şi rotiţi butonul din capătul filtrului în sensul acelor de ceasornic. Apoi, respectaţi procedura de demontare în ordine inversă. EVACUAREA APEI RĂMASĂ ÎN FURTUNURI În cazul în care maşina de spălat va rămâne o perioadă mai lungă de timp într-o încăpere fără încălzire, este necesar să goliţi apa rămasă în furtunul de evacuare. Trebuie să opriţi funcţionarea maşinii şi să scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză. Desprindeţi furtunul de evacuare de pe suport şi scurgeţi apa rămasă pe furtun într-un recipient. Repetaţi aceeaşi operaţiune pentru apa din furtunul de alimentare. |
| --- | --- |

CAPITOLUL 13

| PROBLEMĂ | CAUZĂ | REMEDIU |
| --- | --- | --- |
| 1. Nu funcţionează nici un program. | Nu aţi introdus ştecherul în priză. | Introduceţi ştecherul în priză. |
|  | Nu aţi apăsat butonul principal. | Apăsaţi butonul principal. |
|  | Este întreruptă alimentarea cu energie. | Verificaţi. |
|  | Este arsă siguranţa circuitului electric. | Verificaţi. |
|  | Este deschisă uşa maşinii de spălat. | Închideţi uşa. |
| 2. Maşina de spălat nu se alimentează cu apă. | Vezi cauza 1. | Verificaţi. |
|  | Robinetul de alimentare cu apă este închis. | Deschideţi robinetul de alimentare cu apă. |
|  | Programatorul nu este setat corect. | Setaţi programatorul la poziţia corectă. |
| 3. Apa nu este evacuată. | Tubul de evacuare este îndoit. | Îndreptaţi tubul de evacuare. |
|  | Filtrul de evacuare este blocat. | Verificaţi filtrul. |
| 4. Este apă pe podea, în jurul maşinii de spălat. | Există o scurgere la şaiba dintre robinet şi furtunul de alimentare. | Înlocuiţi şaiba şi înfiletaţi bine furtunul pe robinet. |
| 5. Maşina nu centrifughează. | Maşina de spălat nu a evacuat apa. | Aşteptaţi câteva minute, până când este evacuată apa. |
|  | Este selectată opţiunea „Fără centrifugare” (disponibilă numai pentru câteva modele) | Rotiţi butonul de programe la setarea pentru centrifugare. |
| 6. Maşina vibrează puternic în timpul centrifugării. | Maşina de spălat nu este aşezată la nivel. | Reglaţi picioruşele speciale. |
|  | Nu au fost scoase şuruburile de transport. | Scoateţi şuruburile de transport. |
|  | Rufele nu au fost distribuite uniform în cuvă. | Distribuiţi uniform rufele în cuvă. |
| 7. Pe afişaj apare unul din următoarele coduri de eroare 0, 1, 5, 7, 8, 9 | - | Luaţi legătura cu un centru de service autorizat. |
| 8.Pe afişaj apare codul de eroare 2 | Maşina nu se alimentează cu apă. | Verificaţi dacă sursa de alimentare cu apă este deschisă. |
| 9.Pe afişaj apare codul de eroare 3 | Maşina nu evacuează apa. | Verificaţi dacă evacuarea este curată. Verificaţi dacă nu este îndoit furtunul de evacuare. |
| 10.Pe afişaj apare codul de eroare 4 | Maşina se umple în continuu cu apă. | Opriţi alimentarea cu apă. Sunaţi la service. |

OBSERVAŢIE: MAŞINA DE SPĂLAT ESTE PREVĂZUTĂ CU UN SISTEM ELECTRONIC SPECIAL, CE PREVINE DEZECHILIBRAREA RUFELOR DIN INTERIORUL CUVEI. VOR FI REDUSE ZGOMOTUL SI VIBRATIILE, PRELUNGIND ASTFEL DURATA DE FUNCŢIONARE A MAŞINII DE SPĂLAT

În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu un centru de service autorizat. Vă rugăm să oferiţi personalului calificat de la centrele de service informaţiile referitoare la modelul maşinii de spălat. Aceste informaţii le găsiţi pe plăcuţa cu date tehnice situată în interiorul hubloului sau sunt menţionate pe certificatul de garanţie.

Important

1. Utilizarea detergenţilor ecologici, fără fosfaţi, poate avea următoarele efecte:

- Apa evacuată după clătire este tulbure datorită prezenţei zeoliţilor în suspensie. Nu este afectată eficienţa clătirii.

-Prezenţa unei pudre albe (zeoliţi) pe rufe, la finalul programului de spălare. Această pudră nu va rămâne în ţesătură şi nu îi va modifica culoarea.

-Prezenţa spumei în apa de la ultima clătire. Nu este un indiciu că nu au fost clătite bine rufele.

-Agenţii cu suprafaţă activă non-ionică prezenţi în compoziţia detergenţilor pentru maşinile de spălat rufe sunt uneori greu de îndepărtat de pe rufe şi chiar dacă sunt în cantitate mică, lasă urme de spumă.

-Este inutil să realizaţi clătiri suplimentare în astfel de situaţii.

2. În cazul în care maşina de spălat rufe nu funcţionează, verificaţi posibilele cauze menţionate în tabelul de mai sus şi, dacă nu pot fi remediate, luaţi legătura cu un centru de service autorizat.

Producătorul îşi declină orice responsabilitate pentru eventualele greşeli de tipar din acest manual de utilizare. De asemenea, producătorul îşi rezervă dreptul de a realiza modificări ulterioare ale produsului, fără  a realiza schimbări esenţiale ale caracteristicilor acestuia.

(Versiunea în limba engleză este de referinţă.

Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisă eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alături de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate  la punctele municipale de colectare, societatile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip).

Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum şi funcţionalitatea acesotra. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de colectare municipale, societăţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul în care se achiziţioneaza de echipamente noi de acelaşi tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

|  | Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului şi sanătăţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale. Simbolul alaturat (o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul ca acesta face obiectul unei colectări separate şi nu poate fi eliminat împreuna cu deşeurile municipale nesortate. |
| --- | --- |

Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL

Calea Victoriei, 155, bl.D1, sc.7, et.4, sector 1, Bucureşti

Tel/Fax: 021 318 32 97; 021 318 32 98